Магаданская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От     22.01.2016 г.        №     21

пос. Омсукчан

Об утверждении Правил содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Омсукчанского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390, а так же с целью снижения ущерба от возможных пожаров и приведения наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, администрация Омсукчанского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Омсукчанский городской округ».

2. Рекомендовать руководителям ООО «Исток», МУП «Спутник», руководителям предприятий и организаций, расположенным на территории Омсукчанского городского округа и имеющим в собственности или хозяйственном ведении источники наружного противопожарного водоснабжения:

- обеспечить выполнение требований Правил содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Омсукчанский городской округ»;

- совместно с гарнизоном пожарной охраны ПЧ № 18 ГПС по Омсукчанскому району провести инвентаризацию источников наружного противопожарного водоснабжения;

- составить Реестры источников наружного противопожарного водоснабжения;

- обеспечить соблюдение правил учета, содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения;

- по завершении приема в эксплуатацию новых, проверок технического состояния эксплуатируемых и снятия с учета источников наружного противопожарного водоснабжения в недельный срок представлять сведения об изменениях, внесенных в Реестр источников наружного противопожарного водоснабжения и (или) копии актов в администрацию Омсукчанского городского округа.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Омсукчанский городской округ» в сети «Интернет» (www.omsukchan-adm.ru).

4. Постановление администрации п. Омсукчан от 30.09.2014г. № 105 «О наружном противопожарном водоснабжении на территории муниципального образования «п. Омсукчан» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа Мустафину Л.Г.

И.о. главы администрации	                                               И.В. Анисимова

«УТВЕРЖДЕНЫ»

постановлением

администрации

городского округа

от  22.01.2016г. № 21

ПРАВИЛА

# содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного

водоснабжения на территории Омсукчанского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Омсукчанского городского округа (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Водным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены приказом Госстроя России от 30.12.1999г. № 168), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации  (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390),  ГОСТ Р 53961-2010  «Гидранты пожарные подземные. Технические условия» (утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.11.2010г. № 522-ст), ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения» (утвержден постановлением Госстандарта СССР от 27.08.1981г. № 4084), ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001г. № 387-ст).

1.2. Основные понятия:

- источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники НППВ) - водопроводные сети с установленным на них пожарным оборудованием (пожарные гидранты, гидрант-колонки, пожарные краны), пожарные водоемы (резервуары), иные искусственные (водонапорные башни, пруды, технологические емкости) и природные (реки, озера, ручьи) водные объекты, вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения;

- пожарный гидрант - устройство на водопроводной сети, предназначенное для отбора воды при тушении пожаров;

- противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

- пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения, проверка работоспособности источников НППВ;

- безводный участок - участок местности с водоотдачей сети менее 10 л/с либо расстояние до водоисточника более 500 м.

1.3. Содержание и эксплуатация источников НППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников НППВ в соответствии с нормативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам НППВ, в том числе при проверке их силами гарнизона пожарной охраны ПЧ № 18 ГПС по Омсукчанскому району или другими организациями, осуществляющими тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники НППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников НППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников НППВ либо с применением световозвращающего покрытия;

- очистку мест размещения источников НППВ от мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке источников НППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- немедленное уведомление организаций водопроводного хозяйства, подразделений, осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования источников НППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях невозможности забора воды из источников НППВ;

- своевременное уведомление организации водопроводного хозяйства в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.

1.4. Вопросы взаимодействия между организацией водопроводного хозяйства, абонентами, иными организациями и гарнизоном пожарной охраны ПЧ № 18 ГПС по Омсукчанскому району, а также другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, в сфере содержания и эксплуатации источников НППВ регламентируются соглашениями (инструкциями) о взаимодействии и (или) договорами.

1.5. Для своевременного решения вопросов по использованию источников НППВ для целей пожаротушения, организации водопроводного хозяйства, абонент или иная организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия с организациями, осуществляющими тушение пожаров, учитывающий конкретные местные условия.

1.6. Подразделения гарнизона пожарной охраны ПЧ № 18 ГПС по Омсукчанскому району, другие организации, осуществляющие тушение пожаров, имеют право на беспрепятственный проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров, для контроля состояния источников НППВ - в соответствии с заключенными соглашениями (инструкциями) о взаимодействии и (или) договорами.

1.7. Размещение источников НППВ в муниципальном образовании «Омсукчанский городской округ» и организациях, их количество, емкость, водоотдачу и другие технические характеристики следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации  (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390), СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984г. № 123), СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 04.10.1985г. № 189), сводом правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утверждены приказом МЧС России от 25.03.2009г. № 178).

1.8. Указатели источников НППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001г. № 387-ст). Установка указателей источников НППВ возлагается на организацию водопроводного хозяйства, абонента, иную организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ.

2. Испытание источников наружного противопожарного водоснабжения

2.1. Под испытанием источников НППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения.

Испытание источников НППВ проводится во время приема их в эксплуатацию с составлением акта (приложение № 1).

Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

2.2. Испытание источников НППВ проводится соответствующими должностными лицами организаций водопроводного хозяйства, абонента, иных организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ с обязательным привлечением представителей  гарнизона пожарной охраны ПЧ №18 ГПС по Омсукчанскому району.

3. Учет источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2. На пожарные гидранты оформляются учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию (приложение № 2).

3.3. Сведения о наличии источников НППВ обобщаются и заносятся в Реестр источников наружного противопожарного водоснабжения (приложение № 4). К Реестру прилагается схема расположения источников НППВ (приложение № 5, 6).

Реестр согласовывается с начальником  гарнизона пожарной охраны ПЧ №18 ГПС по Омсукчанскому району  и утверждается руководителем организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ.

После утверждения, копия Реестра в недельный срок направляется в администрацию Омсукчанского городского округа.

3.4. Снятие источников НППВ с учета проводится в каждом конкретном случае по согласованию с гарнизоном пожарной охраны ПЧ № 18 ГПС по Омсукчанскому району, на основании письменного обращения руководителя организации, в котором отображается технико-экономическое обоснование снятия с учета.

Источники НППВ снимаются с учета с составлением акта на списание              (приложение № 3).

Демонтаж источников НППВ разрешается только после утверждения акта на списание.

После снятия с учета средств НППВ в Реестр источников наружного противопожарного водоснабжения вносятся коррективы.

3.5. По завершении приема в эксплуатацию новых, проверок технического состояния эксплуатируемых и снятия с учета источников НППВ сведения об изменениях, внесенных в Реестр источников НППВ и (или) копии актов, в недельный срок направляются в администрацию Омсукчанского городского округа.

4. Проверка источников наружного противопожарного водоснабжения

4.1. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников НППВ организации водопроводного хозяйства, абоненты и иные организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их проверки и испытание в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (утверждены приказом Госстроя России от 30.12.1999г. № 168), не менее двух раз в год, с привлечением представителей  гарнизона пожарной охраны ПЧ № 18 ГПС по Омсукчанскому району  и составлением акта.

Проверки производятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

4.2. Проверка пожарных гидрантов:

4.2.1. при проверке пожарных гидрантов устанавливается:

- чистота крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утепление при эксплуатации в условиях пониженных температур;

- наличие на видном месте указателя гидранта;

- возможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;

- работа сливного устройства.

4.2.2. при проверке пожарных гидрантов должна проверяться их работоспособность путем пуска воды;

4.2.3. проверка пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовой температуре наружного воздуха;

- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

4.3. При проверке пожарных водоемов (резервуаров) устанавливается:

- наличие на видном месте указателя водоема в соответствии с требованиями       ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утверждены постановлением Госстандарта России от 19.09.2001г. № 387-ст);

- возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

4.4. При проверке источников НППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них пожарными автоцистернами в любое время года.

## 5. Содержание и эксплуатация источников наружного противопожарного водоснабжения

5.1. Пожарные гидранты, пожарные водоемы (резервуары), водные объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения

5.2. Организации водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, осуществляет комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

5.3. Силы гарнизона пожарной охраны ПЧ № 18 ГПС по Омсукчанскому району, другие организации осуществляющие тушение пожаров, в соответствии с заключенными соглашениями:

5.3.1. Совместно с представителями организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации могут осуществлять проверку источников НППВ на предмет  использования их для целей пожаротушения;

5.3.2. Не менее чем за одни сутки извещают руководство организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ о предстоящей плановой проверке источников НППВ;

5.3.3. В установленном порядке сообщают представителю организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, обо всех обнаруженных при проверке неисправностях и недостатках в организации их содержания и эксплуатации.

## 6. Ремонт и реконструкция источников наружного противопожарного

## водоснабжения

6.1. Технические характеристики источников НППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

6.2. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов работниками организации водопроводного хозяйства, абонента совместно с представителями гарнизона пожарной охраны ПЧ № 18 ГПС по Омсукчанскому району  и определяются меры по обеспечению территории муниципального образования «Омсукчанский городской округ», объектов водоснабжением для целей пожаротушения.

6.3. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети поселения и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению  гарнизона пожарной охраны ПЧ № 18 ГПС по Омсукчанскому району  и других организаций, осуществляющих тушение пожаров.

6.4. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта организации водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, принимают меры по обеспечению территории водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должны быть проинформирован  гарнизон пожарной охраны ПЧ № 18 ГПС по Омсукчанскому району  и другие организации, осуществляющие тушение пожаров.

6.5. Организации водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, должна уведомлять  гарнизон пожарной охраны ПЧ № 18 ГПС по Омсукчанскому району, другую организацию, осуществляющую тушение пожаров:

- о случаях ремонта или замены источников НППВ;

- об окончании ремонта или замены источников НППВ.

6.6. По окончании работ по ремонту источников НППВ  гарнизон пожарной охраны ПЧ № 18 ГПС по Омсукчанскому району  может проводить контрольную проверку их состояния.

6.7. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников НППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством.

## ______________________

Приложение № 1 к Правилам содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Омсукчанский городской округ»

| «УТВЕРЖДАЮ» Начальник пожарной части № 18 Государственной противопожарной службы по Омсукчанскому району Иванов И.И. _______________________________ подпись |  | «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель ЖКХ и градостроительства Омсукчанского городского округа Сидоров И.И. ______________________________ подпись |
| --- | --- | --- |

АКТ

# приема в эксплуатацию источника наружного противопожарного водоснабжения

« __ » _______ 2016 г.                                                                              п. Омсукчан (п. Дукат)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПЧ №18 ГПС по Омсукчанскому району начальник караула

представитель эксплуатирующей организации и.о. директора ООО «Исток», (МУП «Спутник»)

(должность, фамилия)

представитель администрации Омсукчанского городского округа

(наименование организации, сдающей источник НППВ в эксплуатацию, должность, фамилия)

составили настоящий  акт  в том, что источник НППВ ПГ ( , установленный на водопроводе диаметром 108 мм по адресу _____________________ в пос. Омсукчан технически исправен

Источник НППВ к эксплуатации пригоден (непригоден)                                                    .

( пригоден, непригоден)

Замечания: ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подписи:

_______________________

### _______________________

### _______________________

Приложение № 2 к Правилам содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Омсукчанский городской округ»

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

на пожарный гидрант

1. Наименование, номер________________________________________________________

2. Место установки (адрес объекта)_______________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Дата установки______________________________________________________________

4. Технические характеристики__________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Работы по обслуживанию

| № п/п | Дата | Вид произведенной работы | Заключение | Ф.И.О. проводившего работу, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Карточку составил _____________________________________________________________

должность                                                    подпись                                                  инициалы, фамилия

«______»___________20___ г.

м.п.

Подписи:                                                 ________________________

(подпись, Фамилия И.О.)

_______________________

(подпись, Фамилия И.О.)

Приложение № 3 к Правилам содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Омсукчанский городской округ»

| «УТВЕРЖДАЮ» Начальник пожарной части № 18 Государственной противопожарной службы по Омсукчанскому району Иванов И.И. _______________________________ подпись |  | «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель ЖКХ и градостроительства Омсукчанского городского округа Сидоров И.И. ______________________________ подпись |
| --- | --- | --- |

АКТ

# списания (снятия с учета)

# источника наружного противопожарного водоснабжения

«______»___________20___г.				                  п.Омсукчан (п. Дукат)

Комиссия в составе:

Представитель эксплуатирующей организации:

___________________________________________________________________________

Представитель ПЧ №18 по Омсукчанскому району: _______________________________

Составили настоящий акт в том, что списывается  _пожарный гидрант_ГП-     _________

____________________________________________________________________________

(пожарный гидрант, пожарный водоем, и т.д.)

установленный по адресу: ______________________________________________________

имеющий следующие координаты:

Причины списания: _____________________________________________________________

Ближайшие пожарные гидранты расположены по следующим адресам:

____________________________________________________________________________

Подписи:                                                   _______________________

(подпись, Фамилия И.О.)

_______________________

(подпись, Фамилия И.О.)

Приложение № 4 к Правилам содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Омсукчанский городской округ»

Реестр

источников противопожарного водоснабжения расположенных

на территории муниципального образования

«Омсукчанский городской округ»

| № п/п | № ПГ (пожарного гидранта) | Адрес места нахождения пожарного гидранта (населенный пункт, улица, дом на котором нанесен указатель) | Балансовая принадлежность | Организация ответственная за техническое обслуживание источников противопожарного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПГ-1/18 | п. Омсукчан, ул. Октябрьская д.4-б | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 2. | ПГ-2/18 | п. Омсукчан, ул. Школьная д.19 | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 3. | ПГ-3/18 | п. Омсукчан, ул. Ленина д.43 | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 4. | ПГ-4/18 | п. Омсукчан, ул. Ленина д.33 | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 5. | ПГ-5/18 | п. Омсукчан, ул. Ленина д.29 | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 6. | ПГ-6/18 | п. Омсукчан, ул. Ленина д.15 | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 7. | ПГ-7/18 | п. Омсукчан, ул. Ленина д.24 | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 8. | ПГ-8/18 | п. Омсукчан, ул. Мира д.14 | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 9. | ПГ-9/18 | п. Омсукчан, ул. Мира д.18 | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 10. | ПГ-10/18 | п. Омсукчан, ул. Мира д.24 | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 11. | ПГ-11/18 | п. Омсукчан, ул. Омсукчанская д.2 | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 12. | ПГ-12/18 | п. Омсукчан, ул. Подгорная д.1-а | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 13. | ПГ-13/18 | п. Омсукчан, ул. Ленина д.23 | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 14. | ПГ-14/18 | п. Омсукчан, ул. Транспортная д.1-а | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 15. | ПГ-15/18 | п. Омсукчан, пер. Комсомольский д.1 | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 16. | ПГ-16/18 | п. Омсукчан, ул. Октябрьская д.6-а | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 17. | ПГ-17/18 | п. Омсукчан, ул. Ленина д.35 | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 18. | ПГ-18/18 | п. Омсукчан, ул. Ленина д.46 | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 19. | ПГ-19/18 | п. Омсукчан, пер. Больничный д.5 | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 20. | ПГ-20/18 | п. Омсукчан, ул. Октябрьская д.6 | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 21. | ПГ-21/18 | п. Омсукчан, ул. Майская д.6 | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 22. | ПГ-22/18 | п. Омсукчан, ул. Театральная д.7 | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 23. | ПГ-23/18 | п. Омсукчан, ул. Мира д.28 | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 24. | ПГ-24/18 | п. Омсукчан, ул. Павлова д.9 | Администрация Омсукчанского городского округа | ООО «ИСТОК» |
| 25. | ПГ-25/18 | п. Дукат, пр. Победы д.27 | Администрация Омсукчанского городского округа | МУП «Спутник» |
| 26. | ПГ-26/18 | п. Дукат, пр. Победы д.4 | Администрация Омсукчанского городского округа | МУП «Спутник» |

_______________________

# Text boxes

## Приложение № 5

к Правилам содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Омсукчанский городской округ»

## Приложение № 6

к Правилам содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Омсукчанский городской округ»